Технічне завдання

Закупівля спортивного обладнання та технологічних комплектуючих для облаштування спортивних майданчиків зі штучним покриттям та тренажерним обладнанням

Технічні вимоги до спеціального обладнання для спортивних майданчиків з таким переліком обладнання:

До одного комплекту (1 майданчика) входить:

| Вид | Кількість |
| --- | --- |
| Гумове покриття товщина 2- 2,5 см | 100 кв метрів |
| Шведська стінка | 2 |
| Рукохід барабанний | 1 |
| Турнік, що обертається | 1 |
| Турнік високий | 1 |
| Турнік низький | 1 |
| Турнік з паралельними ручками | 1 |
| Бруса | 1 |
| Підйом ніг в упорі на ліктях | 1 |
| Гіперекстензія | 2 |
| Дошка Євмінова | 2 |
| Кільця гімнастичні довжина 150 см | 2 |
| Кільця гімнастичні довжина 75 см | 2 |
| Тренажер для присідань в упорі (СС-присідання) | 1 |
| Римський стілець | 1 |
| Дуги для віджимань (Нижні бруса) | 2 |
| Упори для віджимань вниз головою | 2 |
| Тумби для вистрибувань | 3 |
| Тренажер «Жим лежачи» | 1 |
| Тренажер «Жим стоячи» | 1 |
| Тренажер «Тяга» | 1 |
| Послуга встановлення | 1 |
| Виготовлення бетонного майданчику під воркаут комплекс 11х11 м | 1 |
| Організація урочистого відкриття воркаут майданчику із залученням провідних атлетів ГО «Федерація стронгмену України» | 1 |

І. Загальні вимоги до тренажерів:

Майданчик   складається з спортивного знаряддя (див. таблицю), замкненого в правильний восьмикутник (октагон), з стороною 2,5 м, що забезпечує необхідну стійку жорсткість майданчика, та окремо розташованих тренажерів , які тренують всі основні групи м'язів, розвивають координацію рухів, серцево-судинну систему та можуть застосовуватися для підвищення рухомої активності людини.  Наявність в комплексі шведських стінок та дошок Євмінова, може використовуватися для лікувально – оздоровчих заходів та реабілітаційних вправ.

Навантаження при заняттях на тренажерах здійснюється за рахунок власної ваги особи, яка займається, а також за рахунок змінної ваги тренажерів. Тренажер і спортивне знаряддя є надійною металевою конструкцією, що дозволяє тренуватися людям з різною вагою.

Металеві матеріали, що утворюють оксиди, повинні бути захищені нетоксичним покриттям.

Тренажери і спортивне знаряддя повинні мати антивандальну, надійну та зручну у використанні конструкцію, в тому числі:

- болтові з'єднання захищені пластиковими незламними заглушками для закриття доступу до з'єднань;

- кожен тренажер повинен передбачати кріплення до фундаменту болтовим  з'єднанням із забетонованою закладною не менш ніж на 16 анкерів. Тренажер повинен передбачати можливість здійснення монтажу на закладну за допомогою гайок та шайб — граверів з обох сторін опорної пластини тренажера;

-  кріплення кожного тренажера і спортивного знаряддя до фундаменту має передбачати захист суцільним металевим або пластиковим ковпаком на болтовому з'єднанні;

- сидіння та спинки тренажера, що мають контакт з особою, яка займається, повинні мати накладки з пластику, або гуми;

- тренажери повинні бути виготовлені з металу. Центральна стійка тренажеру виготовлена з металевої труби квадратного профілю з товщиною стінки не менш ніж 3мм. Важелі та інші частини тренажера повинні мати товщину металу не менше ніж 2,5 мм;

- всі металеві частини тренажеру і спортивного знаряддя мають бути пофарбовані порошковою, полімерною фарбою для зовнішніх робіт;

- в окремих частинах тренажеру необхідне використання пластику та гуми — для закриття доступу до елементів кріплення та в місцях контакту з тренажером рук та ніг особи при тренуванні;

- тренажери повинні бути стійкі до дії атмосферних явищ (дощ, сніг, сонячне випромінювання, вітрові навантаження);

- кожен тренажер повинен мати схему виконання фізичних вправ (прикріплена до тренажера у вигляді інформаційної таблички);

- тренажери повинні бути пофарбовані в 2 (два) кольори: рама- RAL:1016 (жовтий); навісне обладнання та рухомі частини — RAL:7016 (темно-сірий).

Тренажер «Тяга»

Спортивний тренажер виконаний за принципом консолі із можливістю зміни ваги обтяження за рахунок пересувних залізних дисків, вагою по 10 кг,  по антивандальній скобі.

Довжина: 2123,53 мм;

Ширина: 905 мм;

Висота грифу від рівня підлоги: 500 мм.

Тренажер «Жим стоячи»

Спортивний тренажер виконаний за принципом консолі із можливістю зміни ваги обтяження за рахунок пересувних залізних дисків, вагою по 10 кг, по антивандальній скобі.

Довжина: 2265 мм;

Ширина: 905 мм;

Висота грифу від рівня підлоги: 1400 мм.

Тренажер «Жим лежачи».

Спортивний тренажер виконаний за принципом консолі із можливістю зміни ваги обтяження за рахунок пересувних залізних дисків, вагою по 10 кг, по антивандальній скобі.

Довжина лавки : 1200 мм;

Ширина: 875 мм;

Висота лавки від рівня підлоги: 400 мм.

Тренажер «Тумби»

З’єднанні між собою 3 тумби  розміром:

Довжина: 500 мм;

Ширина: 500 мм;

Висота: 750мм/550 мм/350 мм.

Спортивний комплекс для занять ВОРКАУТ

Спортивний комплекс призначений для фізичною культурою на відкритому повітрі.

У складі комплексу повинні бути наступні гімнастичні елементи: рукохід барабанний і турнік, що обертаються, шведська стінка 2 шт., турнік з паралельними ручками, тренажер «СС-присідання», перекладина висока (висота 220 см), перекладина середня (висота 170 см), кільця гімнастичні 4 шт, бруси гімнастичні довгі, тренажер для підйому ніг в упорі на ліктях, тренажер «Гіперекстензія» 2 шт., тренажер «Дошка Євмінова» 2 шт., тренажер «Нижні бруса»,  лава для пресу.

Комплекс повинен передбачати можливість монтажу на 16 опорних металевих стовпах (труба профільна—  80 х 80 х 3 мм, ). З опорними металевими «пятками» 180 х 180 х10 мм. Опорні «пятки» для рукоходу і турніка, що обертаються – 300 х 300 х 10 мм ( 3 шт.)

Розміри виробу: довжина — не менше 7574 мм, ширина — не менше 7530мм, висота — не менше 2500 мм. Загальна вага комплексу не менше 612 кг.

Всі металеві частини елементів ВОРКАУТ повинні бити пофарбовані порошковою, полімерною фарбою для зовнішніх робіт, в два кольори: опорні стовпи — : рама- RAL:1016 (жовтий); навісне обладнання та рухомі частини — RAL:7016 (темно-сірий).

Технічні умови для гумового покриття

- Гумові плити із пресованих гумових гранул розміром 50х50 см, товщиною 2-2,5 см.

- З’єднання між гумовими плитами за допомогою пластикових стікерів.

- Наклеювання гумових плит на бетонну подушку клеєм для гуми.

Технічні умови для бетонної подушки

- Розмір бетонної подушки 11х11 м.

- Товщина бетонної заливки не менше 10 см.

- Бетон марки М400.

- Армування арматурою не менше 12 мм, січення гратки армування не менше 250 мм.

Умови проведення урочистого відкриття воркаут комплексу

а)     Оснащення майданчику для урочистого відкриття:

- Звукове обладнання в комплексі з мікрофонами (3 кВт);

б)      Доставка та облаштування майданчику:

- Гумовим покриттям;

- Трикутниками огорожі;

- Фото-зоной;

- Обладнанням для стронгмену;

- Участь у показових виступах із залученням глядачів провідних атлетів ГО «Федерація стронгмену України» (5-6 атлетів).

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій документи, які підтвержжують відповідність тендерній пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншім вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником, а саме:

- технічні дані та характеристики товару, що пропонується учасником, з урахуванням вимог замовника;

- копію сертифікату якості або копію сертифікату відповідності, або  копію висновку про якість товару;