| Пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв |
| --- |
| № п/п | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | в тому числі: | Обґрунтування ціни |
|  |  |  |  |  |  | відпускна ціна, грн. | транс- портна складова, грн. | заготі- вельно- складські витрати, грн. |  |
|  |  |  |  |  | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|  |  | I. Витрати труда |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд-год | 2087,62 | 64,66 |  |  |  |  |
| 2 |  | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | розряд | 3,0 |  |  |  |  |  |
| 3 | 27 | Витрати труда робітників-монтажників | люд-год | 59,59 | 71,93 |  |  |  |  |
| 4 |  | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками | розряд | 3,8 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | люд-год | 403,45 | 88,34 |  |  |  |  |
| 6 |  | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | розряд | 5,3 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні грунту і будівельного сміття | люд-год | 0,63 | 81,43 |  |  |  |  |
| 8 |  | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | загальновиробничих витрат | люд-год | 292,24 | 114,10 |  |  |  |  |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд-год | 2842,9 |  |  |  |  |  |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 3,0 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | II. Будівельні машини і механізми |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | СН201-11 | Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть 3 т | маш-год | 0,2757 | 193,56 53,36 |  |  |  |  |
| 10 | СН201-12 | Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть 5 т | маш-год | 6,192 | 237,19 1468,68 |  |  |  |  |
| 11 | СН201-13 | Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть 8 т | маш-год | 0,045 | 256,17 11,53 |  |  |  |  |
| 12 | СН201-311 | Трактори на гусеничному ходу, потужнiсть 59 кВт [80 к.с.] | маш-год | 0,524 | 319,54 167,44 |  |  |  |  |
| 13 | СН202-1102 | Крани на автомобiльному ходу при роботi на монтажi технологiчного устаткування, вантажопiдйомнiсть 10 т | маш-год | 0,9973 | 405,34 404,25 |  |  |  |  |
| 14 | СН202-1140 | Крани на автомобiльному ходу, вантажопiдйомнiсть 6,3 т | маш-год | 1,375 | 392,9 540,24 |  |  |  |  |
| 15 | СН202-1141 | Крани на автомобiльному ходу, вантажопiдйомнiсть 10 т | маш-год | 185,024 | 392,7 72658,92 |  |  |  |  |
| 16 | СН203-850 | Навантажувачi одноковшеві, вантажопiдйомнiсть 1 т | маш-год | 1,3886 | 235,78 327,40 |  |  |  |  |
| 17 | СН203-851 | Навантажувачi одноковшевi, вантажопiдйомнiсть 2 т | маш-год | 3,4584 | 296,95 1026,97 |  |  |  |  |
| 18 | СН203-1001 | Автогiдропiдiймачi, висота пiдйому 12 м | маш-год | 0,256 | 311,05 79,63 |  |  |  |  |
| 19 | СН204-202 | Агрегати зварювальнi пересувнi з дизельним двигуном, з номiнальним зварювальним струмом 250-400 А | маш-год | 26,348 | 146,59 3862,35 |  |  |  |  |
| 20 | СН205-101 | Компресори пересувнi з двигуном внутрiшнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв | маш-год | 15,47634 | 200,73 3106,57 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | СН206-337 | Екскаватори одноковшеві дизельнi на пневмоколiсному ходу, мiсткiсть ковша 0,25 м3 | маш-год | 9,944 | 272,83 2713,02 |  |  |  |  |
| 22 | СН212-600 | Заливальник швiв на базi автомобiля | маш-год | 46,872 | 758,06 35531,79 |  |  |  |  |
| 23 | СН212-701 | Котки дорожнi причiпнi кулачковi, маса 8 т | маш-год | 0,524 | 42,77 22,41 |  |  |  |  |
| 24 | СН212-906 | Котки дорожнi самохiднi вібраційні гладковальцеві, маса 8 т | маш-год | 6,157 | 283,11 1743,11 |  |  |  |  |
| 25 | СН212-1551 | Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, маса понад 100 кг | маш-год | 0,3668 | 41,57 15,25 |  |  |  |  |
| 26 | СН212-1601 | Машини поливально-мийнi, мiсткiсть 6000 л | маш-год | 2,415 | 467,99 1130,20 |  |  |  |  |
| 27 | СН216-402 | Машини бурильно-крановi на автомобiлi, глибина бурiння 3,5 м | маш-год | 2,3 | 445,8 1025,34 |  |  |  |  |
| 28 | СН216-501 | Машини бурильнi на тракторi потужнiстю 85 кВт [115 к.с.], глибина бурiння 3,5 м | маш-год | 1,3816 | 578,75 799,60 |  |  |  |  |
| 29 | СН216-1001 | Крани на автомобiльному ходу для спорудження лiнiй електропередачi, вантажопiдйомнiсть 10 т | маш-год | 2,208 | 410,01 905,30 |  |  |  |  |
| 30 | С311-20-М | Перевезення сміття до 20 км | т | 2,2 | 128,83 283,43 |  |  |  |  |
|  |  | Разом по розділу II | грн. |  | 127876,79 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числі енергоносії: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бензин | кг | 881,935 |  |  |  |  |  |
|  |  | Дизельне паливо | кг | 1369,208 |  |  |  |  |  |
|  |  | Мастильнi матерiали | кг | 113,123 |  |  |  |  |  |
|  |  | Гiдравлiчна рiдина | кг | 21,428 |  |  |  |  |  |
|  |  | III. Будiвельнi машини, врахованi в складi загальновиробничих витрат |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | СН200-64 | Перфоратор електромагнiтний | маш-год | 2,2681 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | СН200-68 | Пiстолет монтажний | маш-год | 3,6232 |  |  |  |  |  |
| 33 | СН203-204 | Домкрати гiдравлiчнi, вантажопiдйомнiсть до 100 т | маш-год | 7,3066 |  |  |  |  |  |
| 34 | СН203-405 | Лебiдки електричнi, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] | маш-год | 7,3066 |  |  |  |  |  |
| 35 | СН204-900 | Трансформатори зварювальнi з номiнальним зварювальним струмом 315- 500 А | маш-год | 1,0292 |  |  |  |  |  |
| 36 | СН233-1100 | Трамбiвки пневматичнi при роботi вiд компресора | маш-год | 15,47634 |  |  |  |  |  |
| 37 | СН270-108 | Котли бiтумнi пересувнi, мiсткiсть 400 л | маш-год | 10,696 |  |  |  |  |  |
| 38 | СН270-236 | Пилосос промисловий | маш-год | 0,4625 |  |  |  |  |  |
|  |  | IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | С111-90 | Болти iз шестигранною головкою, дiаметр рiзьби 10 мм | т | 0,00384 | 33702,32 129,42 | 32826,15 126,05 | 215,34 0,83 | 660,83 2,54 | 30 км. |
| 40 | С111-152 | Дюбелi з калiброваною головкою [розсипом] з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 мм | т | 0,00006 | 52920,56 3,18 | 51667,56 3,10 | 215,34 0,01 | 1037,66 0,07 | 30 км. |
| 41 | +С111-181 | Цвяхи будiвельнi з плоскою головкою 1,8х60 мм | т | 0,00125 | 39459,05 49,32 | 38470,00 48,09 | 215,34 0,27 | 773,71 0,96 | 30 км. |
| 42 | &С111-221-2- 113 варіант 1 | Камінь бортовий 1000х200х80мм | пм | 125 | 223,06 27882,50 | 200,00 25000,00 | 18,69 2336,25 | 4,37 546,25 | 30 км. |
| 43 | С111-233 | Грунтовка ПЭ-0211 | т | 0,001548 | 160872,89 249,03 | 157399,75 243,65 | 318,77 0,49 | 3154,37 4,89 | 30 км. |
| 44 | С111-310 | Канiфоль соснова | т | 0,0000972 | 184345,5 17,92 | 180371,90 17,53 | 358,98 0,03 | 3614,62 0,36 | 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | С111-359-1 | Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна | т | 0,0004496 | 27870,51 12,53 | 27005,26 12,14 | 318,77 0,14 | 546,48 0,25 | 30 км. |
| 46 | С111-411 | Фарба олiйна густотерта для зовнiшнiх робiт МА-015 свiтло-бежева | т | 0,000375 | 62009,68 23,25 | 60475,03 22,68 | 318,77 0,12 | 1215,88 0,45 | 30 км. |
| 47 | С111-837 | Розчинник для лакофарбових матерiалiв Р- 4А | т | 0,00027 | 15135,67 4,09 | 14477,04 3,91 | 361,85 0,10 | 296,78 0,08 | 30 км. |
| 48 | С111-1129 | Товстолистовий прокат iз вуглецевої сталi звичайної якостi гарячекатаний з обрiзними кромками,товщина 9-12 мм, сталь марки Ст3сп | т | 0,0015 | 22890,11 34,34 | 22549,99 33,82 | 169,72 0,25 | 170,4 0,27 | 30 км. |
| 49 | С111-1658 | Лак бiтумний, марка БТ-123 | т | 0,00021 | 64053,88 13,45 | 62436,07 13,11 | 361,85 0,08 | 1255,96 0,26 | 30 км. |
| 50 | &С111-1682- 1С варіант 1 | Стрічка попереджувальна жовтого кольору шириною 200 мм з вмонтованим в неї алюмінієвим проводом перерізом 2,5-4,0 мм2 | м.п. | 150 | 5,3 795,00 | 5,20 780,00 | __-__ - | 0,1 15,00 |  |
| 51 | С111-1683 | Стрiчка полiетиленова з липким шаром, марка А | кг | 0,148 | 410,52 60,76 | 402,00 59,50 | 0,47 0,07 | 8,05 1,19 | 30 км. |
| 52 | +С111-1881 | Тальк мелений, 1 сорт | т | 0,0004662 | 19574,87 9,13 | 18901,00 8,81 | 290,05 0,14 | 383,82 0,18 | 30 км. |
| 53 | +С112-38 | Бруси необрiзнi з хвойних порiд, довжина 4- 6,5 м, усi ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт | м3 | 0,2125 | 4224,62 897,73 | 4000,00 850,00 | 141,78 30,13 | 82,84 17,60 | 30 км. |
| 54 | +С112-172 | Бруски обрiзнi з берези, липи, довжина 2-3, 75 м, усi ширини, товщина 32-70 мм, II сорт | м3 | 0,0024 | 4020,62 9,65 | 3800,00 9,12 | 141,78 0,34 | 78,84 0,19 | 30 км. |
| 55 | С113-16 | Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою, чорнi звичайнi неоцинкованi, дiаметр умовного проходу 32 мм, товщина стiнки 3,2 мм | м | 8 | 81,42 651,36 | 80,29 642,32 | 0,52 4,16 | 0,61 4,88 | 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | С113-20 | Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою, чорнi звичайнi неоцинкованi, дiаметр умовного проходу 80 мм, товщина стiнки 4 мм | м | 4,7424 | 214,91 1019,19 | 211,89 1004,87 | 1,42 6,73 | 1,6 7,59 | 30 км. |
| 57 | +С113-1352 варіант 1 | Гофротруба зовнiшнiй дiаметр 40 мм | м | 33 | 32,7 1079,10 | 32,00 1056,00 | 0,06 1,98 | 0,64 21,12 | 30 км. |
| 58 | &С113-1352-2 | Гофротруба ПВХ ду16мм | м | 4 | 24,54 98,16 | 24,00 96,00 | 0,06 0,24 | 0,48 1,92 | 30 км. |
| 59 | &С126-1279- 1-4 варіант 1 | Анкерна закладна | шт | 8 | 809,01 6472,08 | 800,00 6400,00 | 2,99 23,92 | 6,02 48,16 | 30 км. |
| 60 | С142-10-2 | Вода | м3 | 15,3882 | 24,26 373,32 | 24,26 373,32 | __-__ - | __-__ - |  |
| 61 | С1110-111 | Дрiт сталевий оцинкований, дiаметр 2 мм | т | 0,000067 | 29948,31 2,01 | 29144,05 1,95 | 217,04 0,01 | 587,22 0,05 | 30 км. |
| 62 | +С1110-173 | Сталь кутова 50х50 мм | т | 0,015 | 20360,62 305,41 | 19791,67 296,88 | 169,72 2,55 | 399,23 5,98 | 30 км. |
| 63 | +С1113-201 варіант 1 | Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт, фракцiя 0-40 мм, марка М200-300 | т | 64 | 532,67 34090,88 | 396,67 25386,88 | 125,56 8035,84 | 10,44 668,16 | 10 км. |
| 64 | +С1113-246 | Емаль антикорозiйна ПФ-115 сiра | т | 0,0048 | 67589,92 324,43 | 65902,78 316,33 | 361,85 1,74 | 1325,29 6,36 | 30 км. |
| 65 | +С1421-9656- 4 варіант 1 | Розчин для укладки ФЕМ РЦГ М100 Ж-1 ФЕМ | м3 | 15 | 1751,44 26271,60 | 1583,00 23745,00 | 134,1 2011,50 | 34,34 515,10 | 10 км. |
| 66 | +С1421-10634 варіант 1 | Пiсок природний, рядовий | м3 | 48,7784 | 405,26 19767,93 | 224,00 10926,36 | 173,31 8453,78 | 7,95 387,79 | 15 км. |
| 67 | +С1424-11600 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М200], крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм | м3 | 7,375 | 2041,63 15057,02 | 1797,00 13252,88 | 204,6 1508,93 | 40,03 295,21 | 10 км. |
| 68 | +С1424-11603 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В25 [М350], крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм | м3 | 8 | 2238,49 17907,92 | 1990,00 15920,00 | 204,6 1636,80 | 43,89 351,12 | 10 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 | +С1425-11683 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 | м3 | 0,075 | 1862,06 139,65 | 1638,00 122,85 | 187,55 14,07 | 36,51 2,73 | 10 км. |
| 70 | &С1426- 11789-2 варіант 2 | Тротуарна плитка ФЕМ | м2 | 264,62 | 392,3 103810,43 | 350,00 92617,00 | 34,61 9158,50 | 7,69 2034,93 | 30 км. |
| 71 | +С1429-14 варіант 1 | Саджанцi клена кулястого | шт | 4 | 2244,98 8979,92 | 2200,00 8800,00 | 0,96 3,84 | 44,02 176,08 | 30 км. |
| 72 | С1517-164 | Листи свинцевi марки С0, нормальної точностi, товщина 1,0 мм | т | 0,001328 | 181710,06 241,31 | 177977,40 236,35 | 169,72 0,23 | 3562,94 4,73 | 30 км. |
| 73 | С1545-4 | Бiрка маркувальна | 100шт | 0,06854 | 72,17 4,95 | 70,68 4,84 | 0,07 - | 1,42 0,11 | 30 км. |
| 74 | С1545-23 | Втулка В54, В59 | 100шт | 0,04834 | 55,75 2,69 | 54,51 2,64 | 0,15 0,01 | 1,09 0,04 | 30 км. |
| 75 | С1545-70 | Кнопка К227 | 100шт | 0,13978 | 9 1,26 | 8,70 1,22 | 0,12 0,02 | 0,18 0,02 | 30 км. |
| 76 | С1545-74 | Ковпачки iзолювальнi К-441, К-442 | 100шт | 0,0992 | 26,83 2,66 | 26,27 2,61 | 0,03 - | 0,53 0,05 | 30 км. |
| 77 | С1545-101 | Стрiчка монтажна ЛМ | 100м | 0,01615 | 262,16 4,23 | 256,75 4,15 | 0,27 - | 5,14 0,08 | 30 км. |
| 78 | С1545-161 | Патрони Д або К довгi | 100шт | 0,0992 | 158,43 15,72 | 154,60 15,34 | 0,72 0,07 | 3,11 0,31 | 30 км. |
| 79 | С1545-234 | Стискачi вiдгалужувальнi У859 | 100шт | 0,01132 | 3376,88 38,23 | 3304,74 37,41 | 5,93 0,07 | 66,21 0,75 | 30 км. |
| 80 | С1545-244 | Скоби дволапковi К146П | 100шт | 0,0408 | 214,64 8,76 | 209,13 8,53 | 1,3 0,05 | 4,21 0,18 | 30 км. |
| 81 | С1546-63 | Припой ПОС-18 | т | 0,00081 | 325307,09 263,50 | 318641,34 258,10 | 287,18 0,23 | 6378,57 5,17 | 30 км. |
| 82 | С1546-83 | Тавот | кг | 0,6592 | 19,21 12,66 | 18,50 12,20 | 0,33 0,22 | 0,38 0,24 | 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 83 | &15096- 11321-3 варіант 1 | Кабель КВВГнгд 4х1,5мм | 1000м | 0,012 | 22088,5 265,06 | 21625,00 259,50 | 30,39 0,36 | 433,11 5,20 | 30 км. |
| 84 | &15096- 11321-10 варіант 1 | Кабель АВБбШв 4х16мм2 | 1000м | 0,15 | 39847,53 5977,13 | 39005,00 5850,75 | 61,21 9,18 | 781,32 117,20 | 30 км. |
|  |  | Енергоносiї машин, врахованих в складi загальновиробничих витрат |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | С1999-9001 | Електроенергiя | кВт-год | 14,9233 | 5,22 77,90 | 5,22 77,90 |  |  |  |
| 86 | С1999-9005 | Мастильнi матерiали | кг | 0,1915 | 73,05 13,99 | 73,05 13,99 |  |  |  |
| 87 | С1999-9006 | Гiдравлiчна рiдина | кг | 0,1461 | 78,61 11,49 | 78,61 11,49 |  |  |  |
| 88 | С1999-9009 | Дрова | м3 | 1,2835 | 119,13 152,91 | 119,13 152,91 |  |  |  |
|  |  | Разом | грн. |  | 256,29 | 256,29 |  |  |  |
|  |  | Разом по розділу IV | грн. |  | 273636,16 | 235140,08 | 33244,28 | 5251,81 |  |
|  |  | V. Устаткування |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | &290220- 3307-1 варіант 1 | Опора в комплекі із ліхтарем | шт | 8 | 14809,6 118476,80 | 14250,00 114000,00 | 427,50 3420,00 | 132,10 1056,80 |  |
| 90 | &560103-17-1- 1 варіант 2 | Лава зі спинкою, дерев"яна з металевим каркасом | шт | 4 | 7188,53 28754,12 | 6916,90 27667,60 | 207,51 830,04 | 64,12 256,48 |  |
| 91 | &560103-17-1- 3 варіант 2 | Урна переносна для вулиць | шт | 4 | 3637,45 14549,80 | 3500,00 14000,00 | 105,00 420,00 | 32,45 129,80 |  |
|  |  | Разом по розділу V | грн. |  | 161780,72 | 155667,60 | 4670,04 | 1443,08 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Електроенергiя | кВт-год | 14,923 |  |  |  |  |  |
|  |  | Мастильнi матерiали | кг | 113,314 |  |  |  |  |  |
|  |  | Гiдравлiчна рiдина | кг | 21,574 |  |  |  |  |  |
|  |  | Дрова | м3 | 1,284 |  |  |  |  |  |
|  |  | Бензин | л | 1191,803 |  |  |  |  |  |
|  |  | Дизельне паливо | л | 1610,832 |  |  |  |  |  |
| Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "11 червня" 2020 р. |
| Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. |
| Символ & визначає що ресурс задан користувачем. |
| Склав _____________________________________ |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |
| Перевірив ГАП_____________________________________Є.С. Кулик |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |